二广高速公路洛阳城区段改扩建项目

环境影响报告书简本

机械工业第四设计研究院有限公司

2017年4月

二广高速公路洛阳城区段改扩建项目

环境影响报告书简本

# 项目由来

本次改扩建项目为洛阳市高速一环的东环部分；项目起点位于二广高速与连霍高速交叉处，终点位于二广高速与郑卢高速交叉处，路线全长34.6公里；现状道路为双向四车道高速公路，平原区段设计速度120km/h，路基宽27.5m，丘陵区段设计速度100 km/h，路基宽26m。本次改扩建拟按双向八车道标准建设，设计速度维持原设计速度，平原区路基宽42m/49m/51m，丘陵区路基宽度41m/47.5m/49.5m。（项目地理位置见图1-1（1）~（2））。

图1-1     拟建项目地理位置图

# 工程概况

## 拟建项目线位及概况

改扩建项目基本在二广高速G55原路基础上进行加宽扩建，路线走向与老路相同。路线起点位于连霍高速与二广高速相交叉处K1138+075，路线西南行在后营村东南下穿新G310，与S238平行前行，在K1145+918下穿焦柳铁路，在K1146+034上跨规划的汉魏大道，预留双喇叭互通，在大里王村西折向南行，经孔寨村西，在K1149+072设白马寺互通立交（被交道老G310），在K1149+358上跨陇海铁路，在K1150+779设瀍河互通式立交（被交道中州东路）；路线继续南行，在K1151+714跨越洛河，经太平村西，在太平村南约500m主线东设置一处养护工区，线路前行，在太尉庙村东南跨越东干渠，在K1157+365上跨规划的古城路，在K1158+384上跨开元大道，开元大道、古城路及二广高速间修建关林复合式互通共同实现与二广高速间的交通转换；南行在K1159+000上跨伊河，在K1160+465下穿郑西高铁，在K1161+879与科技大道相交叉设置伊滨双喇叭互通（正在建设），在K1162+880设置龙门服务区，经杨堂村西，刘井村东，在西韩村西南与顾龙路交叉设置龙门互通，向西南行进入丘陵区，经刘窑村西，东草店村东、李沟东止于与郑卢高速交叉处，路线全长约34.626Km。

全线共设白马寺收费站、瀍河收费站、关林收费站、希望路收费站、龙门收费站，其中，瀍河收费站为新建站（已建成），希望路收费站为在建站。关林收费站现有设施已不能满足加宽后需求，需拆除重建；龙门收费站可利用原有线型进行两侧加宽处理；本项目对现有龙门服务区扩建（K1162+880），沿线共设置养护工区一处，位于K1153+590主线东，太平村南。

主要控制点：朱家仓互通（起点互通）、汉魏大道互通、白马寺互通、瀍河互通、关林互通、伊滨互通、龙门互通、郑卢互通（终点互通）、洛河大桥、伊河大桥等。

## 工程永久占地和临时占地分析

本项目新增永久占地总面积1174.6亩，根据设计资料，工程永久占地耕地1110.8亩，林地22.5亩，经济林地4.3亩，未利用地10.4亩，建设用地26.7亩等；拟建项目需设置取土场、拌和站等临时占地。

## 施工计划及总投资

本项目总投资22.48亿元，资金筹措通过两种方式解决：建设单位自筹4.50亿元，银行贷款17.98亿元。施工期2017年10月~2020年10月（36个月）。

## 工程拆迁及安置

根据洛阳市公路管理局提供资料，本次建设涉及的村民拆迁由洛阳市公路管理局配合当地政府负责落实拆迁工作和土地房屋补偿核算、审查。

只要政府根据每户拆迁面积给予补偿，补偿标准按国家有关文件执行，拆迁资金来源列入工程投资，可减少拆迁带来的社会环境影响，待本次规划道路红线内涉及的村民拆迁完毕并妥善安置后，才可进行本次道路开工建设，应充分做好社会稳定工作。

# 项目建设意义及与相关规划、产业政策符合性

项目北接连霍高速，南连郑少洛高速，有效融入区域交通网络，优化了河南西部地区高速公路的网络结构，提升洛阳中原城市群副中心地位。二广高速洛阳城区段改扩建工程由原有双向四车道改扩建为双向八车道，确保了正线直行车辆便捷快速通行、出入正线车辆分流或合流运行速度，提高了公路通行能力与交通安全性，提高了区域整体路网效益，缓解区域路网交通压力，满足增长的交通需求。

项目建成后将优化二广高速洛阳城区段与周边国道、省道、城市道路间衔接，提高了洛阳环城高速通行能力，改善城市内外部交通环境，打造高效交通体系，促进洛阳乃至河南西部地区经济社会发展。

项目建设也符合产业结构调整指导目录（2011年修正版），为鼓励类。

# 建设项目周围环境现状

## 自然环境概况

洛阳地势西高东低，境内山川丘陵交错，地形复杂多样，其中山区45.51％，丘陵40.73％，平原占13.8％，

龙门景区地形起伏，地貌类型复杂，地形总体是南高北低，东高西低。地貌按形态特征可分为丘陵区、山前洪积倾斜平原及河流冲积平原。

项目附近地表水体有洛河、伊河、中州渠、新干渠及伊东渠等。

## 社会环境现状

洛阳现辖1市（偃师）8县（孟津、新安、洛宁、宜阳、伊川、嵩县、栾川、汝阳）6区（涧西、西工、老城、瀍河、洛龙、吉利），面积15208km2，人口662万人。

线路经过孟津县平乐镇、洛龙区白马寺镇、李楼乡、龙门镇、诸葛镇、伊川县彭婆镇。

本项目线路起点（K1138+075）~K1146+033约7958m位于邙山陵墓群国家遗址（西段）保护范围内；K1146+033~K1150+778约4745m位于建设控制地带内；K1146+033~K1159+000约4745m位于建设控制地带内；西侧距离保护范围边界约800m位于龙门石窟世界文化遗产地建设控制地带内。

经现状调查，距离线路最近的为龙门服务区附近诸葛镇集中供水厂，水厂内共设置4口井。

本项目符合《洛阳市城市总体规划（2011-2020年）》、《洛阳新区总体规划（2010-2020）》、《洛阳龙门风景名胜区总体规划（2007年-2025年）》等规划。

## 生态环境现状调查

龙门植物多样性调查：在植物群落上，该区自然森林植被共划分为温性针叶林、落叶阔叶林、灌丛、高草草甸、竹林5个植被型，31个群系。人工林植被则主要有19个群系。全区共有维管束植物168科760属1707种（包括亚种和变种），其中蕨类植物21科36属81种，裸子植物8科18属50种，被子植物139科706属1576种。包括引进栽培温室植物共有180科826属1824种。此外还有大量苔藓、地衣、真菌和水生浮游植物。有30种以上优势科，包括菊科、禾本科、蔷薇科、豆科、十字花科、毛莨科、莎草科、蓼科，共占全区植物总种数42%以上。

龙门地区动物区系属古北界、东北亚界、华北区的黄土丘陵亚区。由于区内地形复杂，森林繁茂，湿地广阔，环境多样，动物资源比较丰富。随着龙门旅游业的发展，受旅游影响，历史资料记载中的狼、野猪、狐狸等大体型野生动物已经很少见，常见的兽类有：野兔、鼠、獾、松鼠等；常见的鸟类有：麻雀、喜雀、灰斑鸠、鸽子、猫头鹰、啄木鸟、四声杜鸟、黄莺、山鸡等；常见的昆虫类有：蜜蜂、马蜂、蝴蝶、蜻蜓等。

## 拟建项目评价范围

各评价因子详细的评价范围见表4-1。

表4-1       环境影响评价范围

| 评价内容 | 评 价 范 围 |
| --- | --- |
| 生态环境 | 施工期：永久及临时占地（取土场、拌和站、施工场地等）范围内植被损失及水土流失 营运期：公路中心线两侧各向外延伸300m区域；龙门风景名胜区； |
| 景观环境 | 同生态环境，重点关注道路沿线两侧300m范围 |
| 环境噪声 | 施工期：取土场、施工场地等临时占地外缘200m范围 |
|  | 营运期：公路中心线两侧各200m范围；重点关注临路首排建筑物 |
| 地表水环境 | 公路中心线两侧各200m范围内河流水域，跨河桥位上游500m至下游1000m以内水域 |
| 地下水环境 | 加油站可能导致地下水水质变化的区域 |
| 环境空气 | 项目中心线两侧各200m范围内村庄等敏感点；取土场、施工场地等外缘200m |
| 环境风险 | 道路运输环境风险 |
| 社会环境 | 公路直接影响区，具体包括公路两边的村镇环境敏感点，基础设施、征地拆迁；邙山陵墓群、龙门石窟等文物 |

# 环境影响分析

## 施工期环境影响分析

（1）生态影响

本项目土石方工程主要为路基填挖方，全线填方远远大于挖方，填方为2626.336km3，642.874 km3。

本项目新增永久占地总面积1174.6亩，根据设计资料，工程永久占地耕地1110.8亩，林地22.5亩，经济林地4.3亩，未利用地10.4亩，建设用地26.7亩等；新增临时用地均为取土场和拌和站等临时占地。

本次路基边坡采用拱形骨架、草灌防护方式，植草面积共计626621m2，种植紫穗槐809757株；公路两侧防护林设计树种为常绿灌木小叶黄杨球和小乔木红宝石海棠，种植数量分别为16550株，11040株。临时占地取土场和拌和站施工完毕后回填耕植土进行复耕。

根据预测结果可知：高填深挖路基边坡及取土场边坡是发生水土流失的主要部位，危害最为严重，均为重点防治区域。

对取土场设置截、排水沟和沉淀池，采取削坡开级、平整、改造、覆土等土地整治措施，整平后的土地压实后，土地整治结束后，取土迹地复垦，边坡和平台采用植被恢复，可有效防治水土流失。

（2）噪声、环境空气、固体废物影响分析

在路基填方、挖方和桥梁（互通式立交、分离式立交等）钻井阶段需对距离村镇较近的施工路段采取设临时隔声围挡结合夜间（22:00~06:00）停止施工措施，施工期噪声影响可以得到控制；施工单位需配备洒水车，在多风或干燥的天气里，对施工现场和施工道路洒水保湿，防止尘土飞扬；通过加强施工中施工废水管理，可以控制各类施工生产废水不外排；施工期拆迁、施工等建筑垃圾严禁乱堆乱放，及时运往洛阳市指定的渣土堆存点，对环境影响较小。

（3）水环境影响

钻孔灌注桩和扩大桩基础施工工艺均为枯水期间（非雨季），设泥浆池专门处理接纳钻浆，将施工钻泥浆送至沉淀池，沉淀后上层清液回用于洒水抑尘，不排放；路面养护排水、施工机械和运输车辆清洗废水等生产废水经沉淀处理后上清液回用于纵向施工便道的洒水降尘，不外排；施工人员生活污水排入现有市政排水设施或防渗旱厕妥善处置。

（4）村民拆迁、区域交通、居民生活质量影响评价结论

本次道路建设涉及的村民拆迁由洛阳市公路管理局配合当地政府负责落实拆迁工作和土地房屋补偿核算、审查，只要政府根据每户拆迁面积给予补偿，补偿标准按国家有关文件执行，拆迁资金来源列入工程投资，可减少拆迁带来的社会环境影响。

施工期采取材料运输时避开当地居民交通，并对运输道路定时洒水，施工时村民区附近设临时隔声围挡、夜间（22:00～06:00）停止高噪声设备作业等措施后，对区域居民生活质量的影响可降到最低限度。

（5）对文物影响

施工期要严格按照洛阳市文物管理要求，依据《文物保护法》有关规定，工程实施前必须依法履行报批手续，进行文物勘探和考古挖掘。若文物勘探和考古发掘中有重要发现，项目方案须调整避让，采取并落实以上措施后，施工期对文物影响较小。

## 营运期环境影响分析

（1）生态影响

公路建成后，对沿线路基边坡、取土场、桥头等处采取工程防护结合绿化进行恢复措施，随着公路绿化植被的逐步恢复，生态影响可逐步得到恢复。营运期应加强沿线路基边坡、取土场、桥头等处工程防护设施管理及沿线绿化带管理，防止发生水土流失。

（2）噪声污染源

经预测，沿线敏感点有超标现象。根据敏感点具体情况，对超标的村镇等敏感点加声屏障等降噪措施后，沿线敏感点均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008 ）1类、2类标准。

（3）水环境影响

全线共设白马寺收费站、瀍河收费站、关林收费站、希望路收费站、龙门收费站，龙门服务区、养护工区等；其生活污水经化粪池处理后排入周边已有的市政管网，最终进入污水处理厂妥善处置；本项目桥梁跨越洛河、伊河、中州渠等，车辆事故危险品泄漏可能会造成环境事故性污染，在桥头入口设减速警示标志，同时设置桥路面径流收集系统和事故缓冲池等风险防范措施的情况下，营运期危险品事故性泄漏对地表水环境污染风险影响小。

（4）固体废物

固体废物主要有路政垃圾及来自服务区、收费站等沿线设施生活垃圾，由路政管理人员定期清理，运至洛阳市生活垃圾卫生填埋场填埋，减少对环境影响；公路养护过程中产生的废旧材料应再生利用。

（5）环境空气

运营期龙门服务区、收费站等集中式排放源供热采用清洁能源，影响轻微。主要的污染源为汽车尾气，主要污染物为TSP、NO2；为减少二次扬尘影响，本次设计的公路路基边坡均进行了道路绿化工程既可净化吸收车辆尾气中的污染物，衰减大气中的总悬浮颗粒，项目对所在区域环境空气质量产生很小的影响。

（6）社会经济

项目建成后将优化二广高速洛阳城区段与周边国道、省道、城市道路间衔接，提高了洛阳环城高速通行能力，改善城市内外部交通环境，打造高效交通体系，促进洛阳乃至河南西部地区经济社会发展。项目设置有交通标志、标线、护栏、轮廓标、防抛网、警示灯、警示柱、防撞桶、里程牌、百米牌及界碑等。

# 环境保护措施及其可行性分析

## 生态环境保护措施

见表6-1。

表6-1           施工期生态环境保护措施

| 工程部位 | 生态环境保护措施 |
| --- | --- |
| 施工方案制订 | （1）施工单位应制定工程施工总体方案，包括合理安排施工时间，协调交通，制定路基施工方案、取土场、拌和站施工方案、村庄等敏感点临时保护措施等，并报业主管理部门审批。 （2）合理确定施工时间可有效减轻水土流失。对水土流失较敏感的施工工序如高填、深挖施工等安排在枯水季节进行土方大的作业，施工作业时间为10月～翌年5月最好，禁止丰水期进行土方大的作业施工；施工期避开耕地、果园等农作物收割季节。 |
| 施工组织及监理 | （1）配备施工环保监理人员，专门对施工期环境保护进行监理。加强环保宣传工作，增强施工人员环保意识，发现问题，及时调整施工方案。通过施工环境监理，将本评价提出的各项环保措施落实到位。 （2）施工过程中，路基填筑、路堑开挖土石方开挖、运输等不可避免的会造成一定的水土流失，施工过程可通过严格施工组织管理将水土流失降到最低限度。 （3）施工期加强监督，切实落实各项环境保护措施，并注意对沿线非施工区域植被保护。 （4）对拆迁等建筑垃圾、施工垃圾等去向进行监理。 （5）工程施工完成后尽早进行路堤路堑边坡加固及绿化恢复，监督实施路侧绿化带。 |
| 施工扬尘控制 | （1）在多风或干燥的天气里，对施工现场洒水保湿，防止尘土飞扬，减少对周围环境的影响。 （2）散装物料临时堆存点应采取防风、防雨措施，如加蓬或覆盖毡布、设置必要的围挡等。 （3）其它物料运输应采取覆盖措施，防止沿途抛洒遗漏及尘土飞扬。 （4）施工便道利用现有公路或村道，施工场地定期清扫、洒水，防止二次扬尘。 （5）施工完毕对取土场、拌和站复垦和植被等原貌恢复，防止二次扬尘及水土流失。 |
| 路堤路堑边坡施工 | （1）路基施工过程中应边开挖、边回填、边碾压、采取保坎和护坡措施，施工时路基填土按照规定分层压实，减少大面积未压实裸土，防止二次扬尘及水土流失。 （2）在路堤边坡施工时应采用塑料薄膜加以覆盖，以加强施工期间的临时防护，对填方段边坡按设计方案采取工程加固、绿化措施等工程水保措施：路基边坡坡率采用1:1.5，边坡点不设平台。 （3）边坡采用拱形骨架植草防护或植草防护。 （4）桥头填方路堤坡脚采用浆砌石护坡，以增强稳定性。 （5）施工完毕对填方路堤、挖方路堑边坡及时实施绿化。 |
| 取土场、拌和站施工方案及恢复 | （1）取土场在取土前，首先剥离表层熟土，剥离的表土在取土场角落平地集中堆放，并用装土编织袋临时挡护，以便取土场后期整治过程中覆土之用。 （2）合理进行取土场、拌和站的设计，设置截、排水沟和沉淀池，防止水土流失。 （3）取土结束后，进行削坡开级、平整、改造、覆土等土地整治措施，整平后的土地压实后，采用整体分层覆土的方式进行均匀覆土，削坡开级后形成的边坡和平台需进行植被恢复。 （4）取土场绿化：包括取土迹地和边坡两部分。土地整治结束后，取土迹地复耕，边坡和平台采用植被恢复，植被恢复类型设计选取紫花苜蓿，撒播密度为80kg/hm2。 （5）取土场按照设计的水保措施实施水保工程。 |
| 路基施工，场地清理及恢复 | （1）严格执行林业部门有关要求。 （2）对于工程征地内有肥力的原始表土层，在工程施工前预先进行剥离，并运送到取土场、拌和站范围内进行临时存放，以备工程后期用作公路绿化。 （3）施工完毕，及时清理施工区域施工垃圾，平整土地，协调区域景观。 |

## 水土保持防治措施

### 优化主体工程设计

优化主体工程设计，做好土石方平衡，减少土石方开挖量，减少水土流失。

治理措施总体上以主体工程路堤路堑边坡、取土场、拌和站、桥梁两端路堤地段为防护重点，全面、合理、系统地布设水土保持综合防治措施体系。项目原设计中与水土保持相关的防护工程较完善，已经包括路基边坡防护工程、桥涵防护工程、绿化工程等，可达到水土保持要求，要严格落实。

### 施工期水土保持防治措施

#### （1）路基工程的防护及排水

主要结合主体工程设计，将路基工程防护措施、植物防护措施结合起来进行综合防护，路基排水严格按照设计施工，采用集中与分散排水相结合，将路基边沟形成完整的排水体系。

#### （2）填方路堤边坡水保措施

对于填方路堤，填筑高度H≥5m时，采用C20混凝土拱圈，M7.5浆砌片石拱架，拱圈内植草的的拱形骨架护坡作为防护方案；填筑高度H≤5m，边坡采用植草防护。

#### （3）挖方路堑边坡水保措施

路堑高度H＞3.5m时，边坡采用拱形骨架植草防护，防护形式采用分级式，每级间设2m宽平台；对于未风化岩质边坡路段，采用岩石自然裸露。

#### （4）取土场水土保持及恢复

①表土剥离及临时防护：取土场在取土前，首先剥离表层熟土。剥离的表土在取土场角落平地集中堆放，并用装土编织袋临时挡护，以便取土场后期整治过程中覆土之用；取土场开挖应适当放缓坡度、保证边坡稳定，便于安全和生态恢复，对开挖软弱面、裸露土质边坡及时进行防护。

②合理进行取土场的设计，设置截、排水沟和沉淀池：取土场施工前，结合征地范围和地形情况，开挖截、排水沟（在开挖面上方外5m处设截水沟，两侧设置临时排水沟），将施工期间的降水排至下游，保证取土场正常开采，防止水土流失；坡面排水沟出水口连接临时沉淀池，汇集水经沉淀池沉淀后，排往天然沟道。其中截、排水沟采用人工开挖，为梯形断面，边坡坡率为1:1，底宽0.3m，沟深0.4m，并用浆砌片石砌筑，槽壁厚30cm，底部铺10cm砂砾；在截、排水沟出口设置简易沉淀池（容积为5m3）。

③削坡开级、平整、改造、覆土等土地整治措施：取土结束后，首先根据地块大小和平整程度，沿等高线方向标示地埂线，分块将各单元的平地和边坡初步整平、压实，待沉降初步稳定后，再对沉陷穴进行补填，以便后期覆土，由于取土后的迹地有一定的坡度（小于5%），沿坡向应设置地埂线，同时在场地周围设置土埂以便挡水；根据边坡稳定情况，削掉不稳定土体，减缓坡度，取土场边坡坡度上缓下陡，为1:1.5安全边坡，边坡坡度边坡高度较高（大于6m），需进行开级，每隔6m分一级，两级之间设平台，平台宽度不小于2m，并呈1~2%的倒坡以阻流坡面汇水，顺平台排水沟排走，避免冲刷；整平后的土地压实后，采用整体分层覆土的方式进行均匀覆土，削坡开级后形成的边坡和平台需进行植被恢复，覆土厚度为30cm，覆土主要来源为预先剥离的表层熟土，厚度根据土地恢复方向、下部土层厚度、肥力和质地等确定，一般在30cm左右。

④取土场绿化：包括取土迹地和边坡两部分。土地整治结束后，取土迹地复耕，边坡和平台采用植被恢复，植被恢复类型选取紫花苜蓿。

#### （5）桥梁施工水土流失防治

桥头施工期遇降雨需采取草栅覆盖等临时保护措施，桥梁锥坡及两侧10m范围内应满铺浆砌片石防护，桥台耳墙末端设人行踏步，兼做排水急流槽，确保路堤不受冲刷。

### 营运期水土保持防治措施

营运期加强水土保持意识，特别是做好路堤路堑及桥头路堤锥坡护砌等部位工程维护，防止路基崩塌、滑坡和失稳等现象发生。做好路基工程防护排水沟道的维护，防止堵塞及损坏，要确保汛期泄洪通畅。

## 噪声环境影响的减缓措施

### 施工期噪声减缓措施

（1）施工中尽量采用低噪声机械，对超过国家标准的机械应禁止其入场施工，施工过程中经常对设备进行维修保养，使之处于最佳运行状态。

（2）采用合理施工方式、科学施工、合理安排施工时间及施工内容，避免高噪声施工机械在居民区附近区域内同时使用。对具有突发、无规则、不连续、高强度等特点的筑路机械噪声，采取变动施工方法等措施加以缓解，噪声较大的作业放在昼间进行，在沿线妯娌村、太平村等村镇附近施工期间设临时隔声围挡，并且夜间22:00～06:00禁止施工。

（3）施工期间的材料运输、施工敲击、人员喊叫等作为施工活动的声源，可由承包商通过文明施工、加强管理有效缓解声环境影响。在利用现有的道路用于运输施工物资时，应尽量在昼间进行运输，以减少对运输道路两侧村民夜间和午休时间休息影响。

（4）做好施工申请和公告工作：在生产工艺需连续作业或夜间作业，建设单位和施工单位应向洛阳市建设行政单位和环保局提出申请，经批准后方可进行施工。同时公告附近村民和单位施工期限，以争取当地村民的理解。

通过采取以上措施，保证施工场地满足《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011）的要求），可最大限度地减少施工噪声对沿线敏感点的影响，保证村民正常生活不受干扰。

### 营运期噪声影响减缓措施及比选

鉴于项目实际情况，由于沿线敏感点中期有超标现象，近期拟采取设置声屏障降噪措施。

建议城市建设中，严格按照规划建设，新建的居民楼等噪声敏感建筑物与高速公路红线设置一定距离建筑用地退界线，临路住宅设置双层隔声窗减小交通噪声影响

## 水环境污染防治措施

①在施工中，严禁将筑路材料堆放在干渠滩地，严禁将废油、施工垃圾、老桥拆除后的护栏、悬臂等抛入水体及残留在滩地上。在基本建设完成后，中州渠、伊东渠及新干渠等清理工作应及时、彻底，清除可能污染水质的油污、废渣等污染物，清运废沥青和化学物品，防止泄洪时残留的污染物对下游水质造成影响。

②设置泥浆沉淀池对桥梁施工钻孔过程中产生的废泥浆进行沉淀处理，沉淀后上清液可用于施工道路洒水降尘；禁止钻渣随意排放入干渠造成水质污染、淤积河渠，桩基钻孔泥浆坑内掩埋。

③严格检查施工机械，防止油料泄漏，收集残油，集中储存、处理。

④防止施工车辆机械翻入河水中，除施工作业外，所有施工车辆、机械不得停放在干渠滩地上。

⑤加强施工期环境监理和施工人员文明施工教育，严禁施工机械、建筑材料在干渠内清洗。

采取以上措施后，桥梁施工对地表水环境影响较小。

## 环境空气及固体废物影响的减缓措施

### 施工期环境空气影响的减缓措施

为减小对周围敏感点和区域环境空气质量影响，施工期应严格执行《洛阳市人民政府办公室关于印发洛阳市2017年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛政办〔2017〕4号）等有关规定，具体措施如下：

（1）施工造成的土层裸露是造成扬沙、扬尘的原因，地面干燥、大风天气尤为严重。工程施工期应选择有资质单位施工，施工单位应贯彻清洁生产的理念。

（2）对进场和施工场地定期洒水抑尘，减少场地起尘条件，并在出入口处设置车辆轮胎冲洗设施，确保车辆不带泥上路。

（3）对土方、水泥、砂、石灰等易洒落散装物料在装卸、使用、运输、转运和临时存放等过程中必须采取防风、防雨遮盖措施，以减少扬尘及流失。同时合理安排料场堆料位置，并在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性围栏，采取加盖蓬布等表面抑尘措施。

（4）对产生的建筑垃圾、渣土应及时清运，禁止随意丢弃，土石方阶段对堆积回填土应采取压实、洒水、苫盖等防尘措施；建筑施工外脚手架采用标准密目网围护，防止粉尘飞扬。

（5）施工期间土方及散装建筑材料运输车应按规定加盖苫布、遮盖或采取其它防止洒落措施，装载不宜过满，保证运输过程中不散落；避免在人群高峰期出行时段进行土方及散装建筑材料的运输。

（6）沥青混凝土运输采用无热源运输设备运至铺浇工地，并采用全密闭沥青摊铺车进行施工作业，以减少扬尘、沥青烟等污染影响。

（7）施工承包单位自备1辆洒水车，对施工便道和进出堆场的道路经常洒水，一般每天可洒水二次，上、下午各一次，有效减少二次扬尘。

采取以上防治措施后，可有效减缓施工扬尘对周边环境空气的影响。随着施工期的结束，该影响也随之消失。

### 施工期固体废物影响的减缓措施

（1）在满足工程要求的前提下，建筑废料尽量利用，作为路肩、挡墙、排水沟、路基填料和路面材料等工程的建筑材料。建筑废料可填筑路基低洼处；多余部分及时运往洛阳市指定的渣土堆存点妥善处置，严禁乱堆乱放。

（2）现有常规施工建筑垃圾、老桥悬臂围杆及房屋拆迁等垃圾，应加强施工监理制度，及时清运，严禁乱扔乱弃。

（3）桥梁钻孔桩基础钻渣、扩大桩基础和特殊路基施工中挖出的淤泥、渣土建筑垃圾不得抛入水体；钻孔泥浆排至沉淀池，沉淀后钻渣及时清运。

（4）加强分散的施工生活垃圾管理，定期交环卫部门处置。

采取上述措施后，施工期固体对环境影响较小。

### 营运期固体废物影响的减缓措施

路政垃圾、道班生活垃圾等均定期集中收集后运往洛阳市生活垃圾填埋场填埋处置，保证公路路面干净整洁。

## 环境风险防护措施及应急预案

建议业主在营运期设立应急救援管理专职人员，并制定相应应急预案，配备应急处理设备设施，一旦发现事故应及时启动应急方案，立即向上级主管部门和公安、消防、环保等相关部门报告，调动组织专业人员、车辆、设备等进行应急处理，使事故造成的损失和环境污染控制在最小的范围内。应急预案包括：事故应急预案及有毒有害品泄露应急预案。

## 对龙门世界文化遗产地、龙门风景名胜区影响分析

施工期应严格执行《风景名胜区保护条例》等有关规定，项目不得在龙门世界文化遗产地、龙门风景名胜区保护范围和建设控制地带内设置取土场、拌和站、施工营地等临时占地；施工前应与文物局、龙门风景名胜区等有关部门共同划分施工作业带范围，尤其加强以上施工路段施工期环境监理，加强施工人员环保教育，文明施工，禁止跨界施工。

施工中应加强龙门景区路段施工扬尘、噪声控制，施工运输车辆应按照指定的路线运营，最大城区降低施工及运营期噪声、扬尘等对龙门景区影响。

## 社会环境影响的减缓措施

见表6-3。

表6-3        减缓社会不利影响的措施

| 阶段 | 项目 | 减缓社会不利影响的措施 |
| --- | --- | --- |
| 施工期 | 现有运输通道交通协调 | （1）应协调施工利用运输通道与现有村民出行造成的冲突，保证沿线村民的正常生活及通行。 （2）制定施工期运输方案，防止交通堵塞及扰民。 |
|  | 拆迁安置 | 本次涉及的村民拆迁由洛阳市公路管理局配合当地政府负责落实拆迁工作和土地房屋补偿核算、审查只要政府根据每户拆迁面积给予补偿，补偿标准按国家有关文件执行，拆迁资金来源列入工程投资，可减少拆迁带来的社会环境影响，待本次规划公路红线内涉及的村民拆迁完毕并妥善安置后，才可进行本次公路开工建设，应充分做好社会稳定工作。 |
|  | 沿线附近公用基础设施保护 | 施工单位应通过招标委托有资质单位承担。施工过程保护现有基础设施，并减少影响（如河渠、村道、电力通讯等线路），对不得不破坏的基础设施施工完毕及时原样恢复。 |
|  | 施工扰民控制 | 为避免施工过程对附近居民的生活造成不便和干扰，对施工单位和车辆应予以严格管理，施工运土车辆采取遮盖措施避免扬尘，并尽量避开当地运输高峰；对运输道路定时洒水抑尘；距离村庄较近的施工点夜间（22:00~06:00）停止施工。 |
|  | 文物保护 | （1）根据《中华人民共和国文物保护法》及相关的法律法规规定，工程施工前需完善文批手续，即施工前组织从事考古发掘单位考古调查和勘探，考古调查、勘探、发掘费用，由建设单位列入建设工程预算。施工中若发现文物或有考古研究价值的物品时，应暂停施工，封闭保护现场，防止文物被破坏或流散，立刻采取有效保护措施，防止任何人员移动或损坏任何该类物品，立即通知洛阳市文物管理部门、监理和业主，并积极协助处理；文物管理部门处理完现场，并接到业主和文物管理部门继续施工的通知后才能重新开工，必要时，项目建设方需调整方案进行避让。 （2）施工期要严格执行文物部门的要求，施工前制定详细的施工方案和文物保护预案，实行施工期监理制度，进行全过程监控，使施工过程中文物保护处于受控状态。 （3）严格控制施工范围、禁止越界施工。施工前，由文物部门和施工单位共同划出施工作业带范围，并设置临时界标，禁止施工车辆、人员等进入东汉南兆域皇陵区已落实的保护范围内，避免机械碾压或人为因素带来的文物破坏，落实施工各项环保措施，发现问题及时调整施工方案。 （4）施工中采取有效的防护和隔离措施，临时设计、施工用地不占用文物保护区，即不得在文物核心保护范围内设置施工营地、临时材料堆料场等临时建构筑物、场所。 （5）加强教育、提高施工人员的文物保护意识，增强保护文物的自觉性和责任感。开工前主动和嵩县文物保护部门进行联系，对地上、地下文物做到心里有数，以便提前、有针对性的做好 |
| 营运期 | 路政管理 | （1）防止路基塌方，防止排水设施堵塞。 （2）对公路进行经常性维护和清扫，提高路面清洁度，做好上路车辆及车速控制管理，降低道路交通噪声，及时解决路政问题或环境纠纷。 （3）做好公路安全设施及沿线路牌、标志、标线等安全提示及相关设施管理，防止损坏，保证沿线交通安全。 |
|  | 交通安全管理 | 营运期在本项目沿线设置视线诱导标、护栏（桥梁段）、隔离栅、防护网等相应的交通管理设施及防护设施，保证交通安全，并做好沿线标志、标牌、安全设施的维护，加强车速控制管理，可有效保证沿线交通安全，减少社会影响。 |
|  | 沿线自然景观协调 | 加强沿线绿化及维护，加强桥梁附近环境管理，使道路与沿线自然景观完美协调。 |

# 环境管理与监测

建议业主设项目管理机构，配备相对独立的环保管理人员及相应的环保专业人员，保证环境保护工作的实施，道路建设过程进行环境监理，营运过程中加强环境管理，防止交通事故及环境事故性污染。

# 公众参与结论

根据公众参与调查结果，大多数公众都赞同改扩建本段二广高速，认为项目的建设有利于加快区域经济发展，公众参与调查没有收到反对意见，部分公众提出了一些合理的意见及建议，如做好施工期交通组织方案，减少对村民出行影响，最大限度降低噪声、扬尘环境影响。

# 环境影响评价综合结论

综上所述，本项目符合《洛阳市城市总体规划（2011-2020年）》、《洛阳新区总体规划（2010-2020）》、《洛阳龙门风景名胜区总体规划（2007年-2025年）》等规划。二广高速洛阳城区段改扩建工程提高了公路通行能力与交通安全性，提高了区域整体路网效益，缓解区域路网交通压力，满足增长的交通需求，有利于开发区域旅游资源，促进洛阳旅游事业发展，也是保障二广高速战备公路功能的需要；项目建成后将优化二广高速洛阳城区段与周边国道、省道、城市道路间衔接，提高了洛阳环城高速通行能力，改善城市内外部交通环境，打造高效交通体系，促进洛阳乃至河南西部地区经济社会发展。项目建设也符合产业结构调整指导目录（2011年修正版），为鼓励类。在采取评价提出的环保措施及建议的情况下，项目对沿线环境影响较小，从环境保护角度，项目可行。

# 联系方式

（1）建设单位名称和联系方式

建设单位：洛阳市公路管理局

联系人：谢女士

电话：18338839205

电子信箱：lysgljjhk@163.com

（2）环评机构的名称和联系方式

评价机构：机械工业第四设计研究院

通讯地址：河南省洛阳市西苑路13号    邮编：471039

联系人：陈女士

电话：0379-64818154    传真：0379-64819222

Email：chenguangxiu1222@163.com